ДОПОЛНЕНИЕ 1

ЛИСТЫ КОНТРОЛЯ ЭКСПЛУА ТАЦИИ И БЕЗОПА СНОСТИ

| ПЕРЕКАЧКА С СУДНА НА СУДНО ЛИСТ КОНТРОЛЯ 1 - ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ФРАХТОВОЙ СДЕЛКИ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОПЕРАТОРОМ КАЖДОГО СУДНА) (ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ОПЕРАТОРОМ/ФРАХТОВАТЕЛЕМ И ОРГАНИЗАТОРОМ РАБОТ) |
| --- |
| Наименование судна: |
| Оператор судна: | Фрахтователь: | Организатор работ по перекачке: |
| № ИНМАРСАТ | Ответ оператора судна | Примечания |
| 1. | Какова наибольшая длина судна? Какова длина цилиндрической вставки корпуса судна, измеренная по ватерлинии при осадке в грузу и балласте? |  |  |
| 2. | Можно ли поддерживать скорость судна менее 5 узлов в течение, как минимум, двух часов? |  |  |
| 3. | Соответствует ли размещение судового манифольда рекомендациям, изложенным в публикации OCIMF «Рекомендации по манифольдам нефтетанкеров и подсоединяемому оборудованию». |  |  |
| 4. | Отвечает ли судовое подъемное оборудование требованиям, изложенным в публикации OCIMF «Рекомендации по манифольдам нефтетанкеров и подсоединяемому оборудованию»". |  |  |
| 5. | Какова максимальная и минимальная ожидаемая высота отстояния грузового манифольда от уровня воды во время перекачки? |  |  |
| 6. | Оснащено ли судно закрытыми киповыми планками в количестве, достаточном для принятия швартовов с другого судна? |  |  |
| 7. | Подходит ли конфигурация установленных закрытых киповых планок и швартовного кнехта для заводки шпрингов другого судна и расположены ли указанные киповые планки и кнехт на расстоянии не более 35 м в нос и корму от миделя судна? |  |  |
| 8. | Можно ли на судне, подающем швартовы, обеспечить, чтобы все они были на барабанах швартовных лебедок? |  |  |
| 9. | Если швартовы изготовлены из стальных тросов, то подсоединены ли к ним канаты длиной не менее 10 м, изготовленные из синтетического материала? |  |  |
| 10. | Размещены ли достаточно прочные стандартные швартовные кнехты поблизости от всех закрытых киповых планок для принятия огонов швартовов? |  |  |
| 11. | Свободны ли оба борта судна от каких-либо выступающих элементов конструкций? |  |  |
| 12. | Согласован ли вопрос о районе перекачки груза? |  |  |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЫГРУЖАЮЩЕГО СУДНА/ПРИНИМАЮЩЕГО СУДНА (Вычеркнуть соответственно) |
| Фамилия: |
| Должность: |
| Подпись: Дата: |