ДОПОЛНЕНИЕ 1

(Продолжение)

| ПЕРЕКАЧКА С СУДНА НА СУДНО ЛИСТ КОНТРОЛЯ 3 - ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ВХОДА В РАЙОН ПЕРЕКАЧКИ И ОШВАРТОВКИ |
| --- |
| Название выгружающего судна: |
| Название принимающего судна: |
| Дата перекачки: |
|  | Выгружающее судно проверено | Принимающее судно проверено | Примечания |
| 1. | Был ли заполнен Лист контроля 2 соответствующим образом? |  |  |  |
| 2. | Находятся ли на плаву основные кранцы в надлежащем месте? Находятся ли шкентели кранцев в исправном состоянии? |  |  |  |
| 3. | Находятся ли на месте вспомогательные кранцы, если они потребуются? |  |  |  |
| 4. | Отведены ли от борта, к которому будет производиться швартовка, выступающие за него элементы конструкций и оборудование? |  |  |  |
| 5. | Поставлен ли на руль профессиональный рулевой? |  |  |  |
| 6. | Подготовлены ли для использования соединения грузового манифольда и нанесена ли на них маркировка? |  |  |  |
| 7. | Произведен ли обмен информацией относительно курса и скорости, а также была ли понята эта информация? |  |  |  |
| 8. | Регулировка частоты вращения двигателя производится только путем изменения частоты вращения гребного винта или только путем изменения его шага? |  |  |  |
| 9. | Выставлены ли навигационные знаки? |  |  |  |
| 10. | Обеспечено ли соответствующее освещение? |  |  |  |
| 11. | Подана ли энергия на лебедки и брашпиль, и находится ли данное оборудование в рабочем состоянии? |  |  |  |
| 12. | Подготовлены ли для использования тросы-проводники, тросовые стопоры и бросательные концы? |  |  |  |
| 13. | Все ли швартовы подготовлены? |  |  |  |
| 14. | Находятся ли швартовные команды на местах по швартовному расписанию? |  |  |  |
| 15. | Установлена ли связь со швартовными командами? |  |  |  |
| 16. | Подготовлен ли к отдаче якорь с борта, противоположного тому, с которого предстоит производить перекачку? |  |  |  |
| Было ли проинформировано другое судно о том, что на данном судне Лист контроля 3 заполнен соответствующим образом? |  |  |  |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЫГРУЖАЮЩЕГО СУДНА/ПРИНИМАЮЩЕГО СУДНА (Вычеркнуть соответственно) |
| Фамилия: |
| Должность: |
| Подпись: Дата: |