ДОПОЛНЕНИЕ 1

(Продолжение)

| ПЕРЕКАЧКА С СУДНА НА СУДНО ЛИСТ КОНТРОЛЯ 4 - ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ДО НАЧАЛА ПЕРЕКАЧКИ ГРУЗА |
| --- |
| Название выгружающего судна: |
| Название принимающего судна: |
| Дата перекачки: |
|  | Выгружающее судно проверено | Принимающее судно проверено | Примечания |
| 1. | Соблюдаются ли все требования, оговоренные в Международном Листе контроля безопасности на судне и берегу? |  |  |  |
| 2. | Находится ли трап на штатном месте и надежно ли он закреплен? |  |  |  |
| 3. | Установлена ли система связи между судами? |  |  |  |
| 4. | Согласованы ли аварийные сигналы и порядок аварийного прекращения перекачки? |  |  |  |
| 5. | Осуществляется ли вахтенное обслуживание машинного отделения на протяжении всего периода перекачки и находится ли главный двигатель в состоянии готовности? |  |  |  |
| 6. | Разложены ли пожарные топоры или другой режущий инструмент в местах швартовки на баке и на корме? |  |  |  |
| 7. | Установлено ли несение ходовой вахты и/или якорной вахты? |  |  |  |
| 8. | Установлено ли несение палубной вахты с учетом особого наблюдения за швартовыми, кранцами, шлангами, манифольдом и рычагами управления грузового насоса? |  |  |  |
| 9. | Согласована ли с другим судном начальная интенсивность перекачки? |  |  |  |
| 10. | Согласована ли с другим судном максимальная интенсивность перекачки? |  |  |  |
| 11. | Согласована ли с другим судно интенсивность перекачки на ее завершающем этапе? |  |  |  |
| 12. | Надлежащим ли образом под грузовые шланги подведены опорные устройства и средства для их вывешивания? |  |  |  |
| 13. | Разложены ли рядом с грузовым манифольдом инструменты для экстренного отсоединения? |  |  |  |
| Было ли проинформировано другое судно о том, что на данном судне Лист контроля 4 заполнен соответствующим образом? |  |  |  |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЫГРУЖАЮЩЕГО СУДНА/ПРИНИМАЮЩЕГО СУДНА (Вычеркнуть соответственно) |
| Фамилия: |
| Должность: |
| Подпись: Дата: |